Беспроводный телефон SINUS 52

Технические параметры

Фирма-изготовитель	- Telecom, Германия;

Число ячеек памяти номеров:	- 20;

Длина телефонного номера:	- до 25 цифр;

Наличие громкого воспроизведения	- на базе;

Регулировка громкости извука звонка	: раздельно для базы и трубки;

Интерком 	- связь между базой и трубкой;

Диапазон частот: 	- 885-887 и 930-932 Мгц ;

Количество дуплексных каналов 	- 80;

Излучаемая мощность 	- 10мВт ;

Радиус действия трубки (от базы) 
на открытой местности 	- до 300 м
в помещениях 	- до 100 м;

Аккумуляторы 	- NiCd;

Время заряда 	- около 8 часов.;

Время работы: в дежурном режиме 	- не менее 24 часов 
в режиме непрерывного разговора 	- не менее 4 часов;

Индикация заряда, 	- на индикаторе;

Предупреждающие сигналы	- о разряде батарей, об удалении от базы;

Набора (переключается) 	- импульсный и тональный;

Защита радиоканала от прослушивания разговоров - скремблирование ( код - 10млн. комбинаций);

Защита от перепрограммирования, запрета набора и от регистрации “чужой” трубки на базе - с помощью трехзначного Персонального Идентификационного Номера (PIN);

Дополнительные возможности	- коррекция неправильно набранного номера,
	- mute («отключить.микрофон»),
	- писк при нажатии клавиш набора,
	- блокировка нажатия клавиш,
	- повтор последнего номера.

Краткая инструкция по эксплуатации

Первоначальная проверка  и ввод в эксплуатацию.
Вставьте в трубку заряженный аккумулятор.
На дисплее - тест индикации. В верхнем ряду после сегментов цифр - символы, которые подтверждают нажатие клавиш.
После установки заряженного  аккумулятора трубка переходит в состояние ВКЛ.
SET, R ( SCHUTZ) - включение и отключение режима ЗАЩИТА ( на дисплее 6 точек ,
                                  клавиатура заблокирована. Входящие звонки принимаются).

SET, ПОВТОР-НАБОРА (AUS) - отключить трубку (полная недоступность).

Системные установки.

SET, клавиша 0(CODE), трехзначный код, SET.

Прерывание процедуры программирования - например клавишей  РЕЧЬ, предыдущие установки сохраняются.

Коды системных установок и их значения. (X) - исходное состояние при поставке:

250 - стереть всю память и сбросить телефон в исходное состояние.

251 - стереть память сокращенного набора. (память на телефоны)

253 - стереть все AKZ/HAKZ опознавательные цифры (номера) для АТС/для главной

АТС (имеются в виду первые цифры , набираемые при работе в системе  учережденческих АТС для управления линиями. В Sinus 52 можно программировать паузы в наборе после опознавательных цифр АТС).

258 - стереть память сокращенного набора и все опознавательные цифры (номера).

033 (X) - импульсный набор, клавиша R=земля.

036 - тональный набор, клавиша R=земля.

037 - тональный набор, клавиша R=Flash.

090 (X) - короткий заземляющий импульс.

091 - длинный заземляющий импульс.

098 - все параметры поддержки телефонных линий - в исходное состояние (способ              набора - импульсный, заземляющий импульс - короткий, паузы после AKZ/HAKZ 3 секунды).

099 - разрегистрировать все трубки от базы.

930 (X) - отключить запрет набора (требует PIN, если последний активен).

931 - включить запрет набора (требует PIN, если последний активен).

932 (X) - сигнал вызова (звонок) включить.

933 - звонок отключить.

020 - обязательно ждать гудка линии.

021...029 - пауза ожидания гудка линии 1...9 секунд (исходное состояние 3 секунды).

950 (X) - возврат на “свою” базу.

951 - остаться на той базе с которой принят последний вызов. (МультиОкружение)

960 - стереть PIN. Перед записью нового PIN - обязательно (ввести действующий. В исходном состоянии действующий PIN=000: защита снята).

961 - записать новый PIN. Если действующий PIN=000, то предварительное стирание не требуется.

900 - разрегистрировать трубку (требует PIN, если последний активен).

901 - зарегистрировать трубку на базе (требует PIN, если последний активен).

Функции пользователя.

Набор при “положенной” трубке : стирание цифр клавишей ОТКЛ.МИКРОФОНА,  по окончании набора последней цифры нажать клавишу РЕЧЬ в течении интервала 15 секунд (иначе набранные цифры пропадут с дисплея).

Запись в расширенный повтор  набранного в ручную номера : нажать РЕЧЬ (трубка в состоянии вкл.), SET , СОКР.НАБОР, ПОВТОР-НАБОРА, SET.

Выбор из расширенного повтора : РЕЧЬ (подкл. к базе), СОКР. НАБОР, ПОВТОР-НАБОРА. Возможен ручной набор.

Запись сокращенных номеров  :  из состояния  ВКЛ-   SET , СОКР.НАБОР (PROG),номер ячейки (00...19), номер телефона, SET. Выбор сокращенного номера, из состояния связи с базой - нажать СОКР. НАБОР, номер ячейки. Возможен донабор в ручную. Возможен выбор при положенной трубке.

В режиме разговора.

SET, 5 (MITHOR) - вкл. и откл. прослушивания на базе. Отключение также и при   окончании связи. Громкость на базе устанавливается при включенном режиме клавишами “+” и “-“

SET, 4 (H-LAUT) - вкл. и откл. повышенную громкость трубки (на дисплее - символ этого режима). По окончании связи (разговора) громкость возвращается в исходную.

SET, * (TMFV) - временный переход в тональный набор, так же и возврат в  импульсный. Для контроля на дисплее символ *.SET.

# (SCRAM) - включение и отключение зашиты разговора по радиоканалу от прослушивания (скремблирование). На дисплее - символ  “запечатанный конверт”. Режим не снимается автоматически и при окончании связи (клав. РЕЧЬ). В защищенном режиме возможно некоторое ухудшение качества (тембровой различности) речи.

Справка на базу :

из режима разговора нажать на трубке INTERN, 9. Разговор трубки на удержании. Партнер на базе слышит вызов и нажимает INTERN. Громкость на базе - клавишами “+” и “-“. Для окончания нажать на трубке INTERN.

Замена аккумулятора  в разговоре : слышен сигнал предупреждения о разрядке аккумулятора, символ батарее на дисплее мигает. Нажать INTERN, разговор на удержании. Заменить аккумулятор. Через несколько секунд получить повторный вызов и нажать РЕЧЬ, продолжить разговор.

Режим экстренного вызова : выполняется всегда из ячейки 19 памяти сокращенных номеров. Запись номера экстренного вызова : SET, СОКР. НАБОР, 19, номер, SET. Активизировать готовность экстренного вызова : SET, 7 (HILFE). На дисплее сообщение  H I L F E .  Клавиатура заперта, за исключением клавиш РЕЧЬ и SET. Экстренный вызов : на трубке с сообщением H I L F E нажать РЕЧЬ. На дисплее запомненный номер, который начинает набираться в линию. Отключить режим экстренного вызова : SET, 7 (HILFE).

Пейджинг : нажать INTERN на базе - сигнал на трубке (трубках в режиме Multilink) нажать INTERN на трубке - сигнал на базе и мигает красный светодиод. 				      Интерком :  (громкоговорящая связь трубки и базы) - начинается в одном из направлений так же как и пейджинг. На ответной части (базе или трубке) при  получении сигнала в интервале 10 секунд нажать INTERN. Громкость на базе - клавишами “+” и  “-”. Входящий внешний вызов (звонок) прерывает режим  Интерком, на базе и трубке(ах) вызов.

Изменение сигнала вызова (звонка).

а) на трубке

| SET, 9 (TONRUF), <1...5, 6...9, *,0,#> |
| --- |
|  | SET. 1...5 | громкость звонка |
| SET. 6...9 | частота сигналов | часто ... редко |
|  | SET. 0, * или # | тип звонка | одна из трех мелодий звонка. |

б) на базе -

| нажать и удерживать клавишу “-”. |
| --- |
|  | “+” | громкость звонка | 5 уровней, по замкнутому циклу |
|  | INTERN | частота сигналов | часто ... редко |
| отпустить клавишу “-”. |

SET, 8 (KLICK) - включение и отключение акустического сигнала нажатия  клавиш.

Тишина Во время разговора нажать клавишу «С микр» - на дисплее появится символ.

Режим Multilink 	     							              		       С одной базой могут работать до 4-х трубок с внутренними номерами с 1 по 4. Номера эти единственные для данной базы, их  не следует путать и записать на трубки.	Регистрация дополнительных трубок на базе невозможна если PIN активен (не равен 000). Для записи PIN=000 следует предварительно стереть старый (действующий) PIN.

Регистрация.
а) На базе
Подготовка базы к дополнительной регистрации трубки : нажать и удерживать клавишу “+” дважды нажать INTERN ;  отпустить “+”. Мигает красный светодиод, из соображений информационной безопасности на следующую процедуру отпущено только 60 секунд.

б) На трубке
Трубка в состоянии ВКЛ. , с линией не связана. SET, 0 (CODE), 901, INTERN (A) < разумеется если имя базы “A”, видно на         дисплее >, 00, внутренний номер регистрируемой трубки (1, 2, 3 или 4), SET. Сигнал подтверждения.  Трубка с этим внутренним номером зарегистрирована на базе.

Разрегистрация :  SET, 0 (CODE), 900, SET
Разрегистрация всех трубок возможна с любой из них при PIN=000 : SET, 0 (CODE), 099, SET. 									        Функции режима Multilink (возможны и имеют смысл только, если зарегистрировано более одной трубы.													 SET, 0 (CODE),  ( 933 - отключить, 932 - включить прохождение внешнего звонка на данную трубу ), SET. При отключенном внешнем звонке трубка доступна внутренним вызовам.

Передача внешнего разговора.                                                                                			  Клавиша РЕЧЬ (удержание), внутренний номер, РЕЧЬ.  			            	Примечания : 											      а) внутренний номер 0 (несуществующий) вызывает сигнал на всех   зарегистрированных трубках, включая и трубку-источник.						                	                              б) если адресат почему-то не принял внешний разговор,  то спустя 30 секунд на Вашу трубку приходит длительный сигнал повторного вызова от удержанного абонента.

Режим МультиОкружение .										 Каждая трубка может быть зарегистрирована максимально на четырех базах - A, B и C, D. Зоны радиоприема могут быть полностью разграничены (например дома и на работе) или перекрываться - частично либо полностью. Это не противоречит возможностям режима Multilink - в то же самое время каждая из баз может поддерживать до 4-х различных трубок.

Чтобы создать МультиОкружение  и не запутаться в базах и трубках, рекомендуем заранее присвоить имена базам и трубкам и надписать их на шильдиках.

Регистрация трубки на нескольких на нескольких базах производится 	последовательно :	   Подготовка одной базы (60 секунд интервал)							          SET, 0 (CODE), 901, INTERN (A), 00, внутренний номер, SET.		         		   Подготовка следующей базы (60 секунд интервал);							          SET, 0 (CODE), 901, 1 (B), 00, тот же внутр. номер, SET.						      И т. д. - к очередной базе.									           Трубка с данным внутренним номером зарегистрирована на базах.

Функции МультиОкружение.

- на дисплее трубки сообщается имя вызывающей базы.                                               		         - в сост. ВКЛ. трубка установлена на одну из баз (видно на дисплее). 	               	                      - переключение на другую базу - SET, INTERN ( A ); 	                                                                                       			                     SET, 1 ( B );											        SET, 2 ( C );											         SET, 3 ( D );

- установка трубки производится либо всегда на одну и ту же базу, независимо от того, с какой базой был последний сеанс связи  (SET, 0 (CODE), 951, SET.), либо на последнюю вызывающую (SET, 0 (CODE), 950, SET.).

Работа SINUS 52 в системе мини-АТС.     					                          	       Ячейки памяти сокращенных номеров 21, 22, 23 и 24 предназначены для записи начальных (опознавательных) номеров мини-АТС (AKZ) и главной мини-АТС (HAKZ). Каждый из AKZ/HAKZ может быть до 4-х разрядов. Паузы, автоматически вставляемые в набор после набора AKZ/HAKZ , программируются. Это не играет роли при ручном наборе, когда пользователь ждет гудков линии сам, но при наборе сокращенных номеров и при повторе набора это важно. Длительность пауз должна соответствовать характеристикам мини-АТС.

Запись AKZ:									                		    SET, СОКР.НАБОР (PROG), номер ячейки <..21>, AKZ,  SET.		          	          Запись HAKZ :										           SET, СОКР.НАБОР (PROG), номер след. ячейки <..22>, AKZ.HAKZ,  SET. 		     Стирание в текущей ячейке - клавишей ОТКЛ.МИКРОФОНА, тотальное стирание - сист. командой 253.

Программирование пауз после AKZ/HAKZ .					       		   SET, 0 (CODE), <020...029>, SET.							    		        020 - обязательно ждать гудка в линии после набора AKZ/HAKZ ;		      	        021...029 - ждать после AKZ/HAKZ 1...9 секунд.						            Сброс в исходное состояние.		               			                               	 SET, 0 (CODE), 250, SET.								          	          Эта команда устанавливает в исходное (см. Раздел 2):					                   - способ набора;											       - паузы после AKZ/HAKZ; 									                 - длительность импульса “земля” ; 								       - запрет набора (если PIN=000); 								                - громкость звонка на базе и на трубке, с которой была данная команда, стираются все сокращенные номера и AKZ/HAKZ.

не затрагивает :		               							                      - PIN и защищенные и функции ; 						                         	        - память сокращенных номеров других трубок.

Схема сигналов.

0     1      2     3     4      5      6     7     8      9     10   сек.          I......I......I......I......I......I......I......I......I......I......I

****.............................****.............................        - внешний вызов ****************************************        - повторн. вызов *.*.*...*.*.*...*.*.*...*.*.*...*.*.*...*.*.*...*.*.*..        - готов к набору *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*         - занято	 **.....**.....**.....**.....**.....**.....*.....*.....*.....        - подтверждение

&..........................................................................   - нажатие клавиш			      &&.......................................................................    - ошибка    			                &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   - граница радиоприема  		      &&..................................................................&&   - аккумулятор разряжен           &..&..&..&..&..&..&..&..&..&..&..&..&..&..&...&. - аккумулятор сильно разряжен