НАЗНАЧЕНИЕ 									ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен  для  предотвращения  междугородних  звонков  через  "8" и                     1. Порядок    набора    "8" ,  "07"     (а   также,    если    установлена    соответствующая

"07",  а также,  при  желании,  блокирование  "06"  и  полное  блокирование  набора 		           конфигурация, "06" и городского телефонного номера).

номера, что может быть  необходимо  при   тарификации телефонной связи.  Доступ 	      	а. Поднять трубку.

возможен только после набора 3-х значного кода. Набор кода производиться  прямо			б. Набрать  трёхзначный код  ( либо  тот  который  указан  на   блокираторе,   либо

с  Вашего  телефонного  аппарата.  При  использовании  на  спаренных  телефонных	    	    который ВЫ сами установили).  Обязательно дождитесь пока он не наберётся  в

линиях возможна некорректная работа блокиратора.    						    линию, иначе будут ошибки.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ					в. Сбросить  линию,  но не более  чем  на  2  сек  ( нажать  на  рычаг   телефонного

1. Возможность формирования любой конфигурации (запрет или разрешение 		    аппарата  или  лучше нажать кнопку "FLASH" на  вашем  телефонном  аппарате,

различных комбинаций набора: полное блокирования  набора  номера,  блокирование 		    если она есть).

набора межгорода, блокирование  набора  "06"  и,  при  заказе  изготовителю,  другие 		г. Набрать необходимый вам номер " 8_***_******* " ("07","06" и т.д.).

виды   блокировок).   Конфигурация   изменяется   путём   набора   цифр   на   любом

телефонном аппарате подключённом к данной линии. 						 Примечание: если при  наборе  номера  (после  набора  кода)   вы  ввели  не  более

2. Разрешение набора межгорода (или "06")  осуществляется непосредственно 		 3-х цифр,  и линия оказалась  занятой,  то, если  сбросить  линию не  более чем  на

с того аппарата, с которого набирается номер, даже если это радиотелефон. 			 2 сек,  повторный набор номера можно производить  не  набирая  предварительно

3. Возможность простого изменения кода  доступа.  Код доступа  изменяется 		 кода  доступа.  Если  возникла  необходимость  частого  набора  заблокированной

путём набора цифр на любом телефонном аппарате подключённом к данной линии. 			 комбинации,       то      возможно      временно      отключить      соответствующую

4. Малые  габариты  блокиратора,   позволяющие  установить  его  в   любом 		 блокировку (см. п.3).

месте, так чтобы он не привлекал внимание.

5. Блокируется набор на всём протяжении телефонной линии,  от  станции до 	      2. Если соответствующий набор  ("8", "07", "06"  или  городской  номер)  запрещён,  но

телефонного аппарата. 									          предпринимается попытка произвести набор без  предварительного набора  кода,  то:

а. при наборе "8" или городского номера происходит блокирование набора,

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 						б. при наборе "07" или "06" в линию выдаются короткие гудки.

Блокиратор     ( ВМ1 )    подключается    параллельно     телефонной    линии 	      3. Порядок изменения конфигурации.

(телефонному  аппарату).  Полярность  подключения не имеет  значения.  Если у  вас 	          Конфигурация которая формируется  при  подключении  блокиратора  к  телефонной

модификация  блокиратора  в  виде  отдельной  платы,   то  её  удобно  установить  в 	          линии следующая:

телефонную розетку отечественного   образца.    После   подключения     обязательно		-набор городского номера - разрешён,

проверить работу блокиратора путём набора   "07".  По окончанию  набора   в  линии			-набор "8" и "07"                - запрещён

должны   формироваться   короткие   гудки.   В   процессе  эксплуатации  желательно			-набор "06"                         - разрешён

периодически повторять процедуру проверки работы блокиратора.				      При желании эту конфигурацию можно изменить следующим образом:

а. Поднять трубку.

б. Набрать  трёхзначный  код   (либо  тот  который  указан  на  блокираторе,   либо

ВМ1						    который ВЫ сами установили).  Обязательно дождитесь пока он не наберётся  в

линию, иначе будут ошибки.

в. Сбросить  линию,  но  не  более  чем  на  2  сек   (нажать  на  рычаг  телефонного

аппарата или лучше нажать кнопку  "FLASH"  на  вашем телефонном  аппарате,

если она есть).

г. Набрать соответствующую цифру:

"1" - разрешение набора городского номера без кода доступа,

"2" - запрещение набора городского номера без кода доступа,

"3" - разрешение набора "8" и "07" без кода доступа,

"4" - запрещение набора "8" и "07" без кода доступа

"5" - разрешение набора "06" без кода доступа

"6" - запрещение набора "06" без кода доступа

д. Положить трубку не менее чем на 5 сек.

ВНИМАНИЕ! При  пропадании  напряжения  в  телефонной  линии,   а   также   при

отключении  блокиратора от  линии  конфигурация   формируется  в

таком  же   виде   как  и  при  первом  включении.  Если  необходимо

сохранять     конфигурацию     при     отключении     обращайтесь    к

изготовителю.

4. Порядок изменения кода доступа:								                                           БЛОКИРАТОР

а. Поднять трубку.									                    МЕЖДУГОРОДНЕЙ  И   ГОРОДСКОЙ

б. Набрать  трёхзначный  код  (либо  тот  который  указан  на  блокираторе,  либо                                                         ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ

который ВЫ сами установили). Обязательно дождитесь пока он не наберётся в

линию, иначе будут ошибки.

в. Сбросить линию, но  не  более  чем  на  2  сек  (нажать  на  рычаг  телефонного

аппарата или лучше нажать кнопку "FLASH" на  вашем  телефонном  аппарате,

если она есть).

г. Набрать цифру "9".

д. Сбросить линию,  но  не  более  чем  на  2  сек  (нажать  на  рычаг  телефонного

аппарата или лучше нажать кнопку "FLASH"  на  вашем  телефонном  аппарате,

если она есть).

е. Набрать новый трёхзначный код  (первая цифра любая, кроме "0" и  "8").  Если

код набран правильно в трубке прозвучат три сигнала.

ж. Положить трубку не менее чем на 5 сек.

Примечание: если вы забыли код доступа, то отключите блокиратор от линии

не  менее  чем  на  2  мин.   После   повторного  включения  код

доступа будет тот который указан на блокираторе.

ВНИМАНИЕ! При  пропадании  напряжения  в  телефонной  линии,  а  также  при

отключении  блокиратора  от  линии  код  доступа  формируется  в

таком же  виде  как  и  при  первом  включении.  Если  необходимо

сохранять    код     доступа     при    отключении     обращайтесь    к

изготовителю.

Дата изготовления............................200...

Дата продажи....................................200...

Гарантийное обслуживание 12 мес.										ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА