*** МОДУЛЬ ЗАЩИТНЫЙ MP2 ***

Назначение.

Модуль предназначен для защиты телефонной аппаратуры отечественного и импортного производства от попадания на его входы скачков напряжения, обусловленных ударами молний или разрядов статического электричества. Модуль MP2 обеспечивает двухступенчатую защиту, что существенно повышает вероятность безотказной работы телефонного оборудования.

Подключение.

Внешняя линия, идущая от городской АТС, или линия, которая наиболее вероятно подвержена попаданию на неё разрядов электричества (воздушные линии связи), подключается к двум клеммам, расположенным с противоположной стороны от разъёма. Разъём или клеммы, к которым он присоединён, предназначены для подключения телефонного оборудования (мини АТС, факс, телефон, модем). Провод, идущий из корпуса, расположенный между клеммами для подключения внешних линий, обязательно должен быть подключен к надёжному заземлению.

ВНИМАНИЕ! Без выполненного по всем правилам заземления работа модуля по защите оборудования будет не полноценной.

Технические характеристики

Напряжение пробоя				230в

Импульсный разрядный ток 8 мксек		10кА

Разрядный ток 50 Гц,1 сек			10А

Диапазон рабочих температур		-40…+85 0С

Количество защищаемых линий		1

Габаритные размеры				60*42*25мм

Дата изготовления .................200..

Дата продажи   .......................200..

«Электронная техника»

*** МОДУЛЬ ЗАЩИТНЫЙ MP2 ***

Назначение.

Модуль предназначен для защиты телефонной аппаратуры отечественного и импортного производства от попадания на его входы скачков напряжения, обусловленных ударами молний или разрядов статического электричества. Модуль MP2 обеспечивает двухступенчатую защиту, что существенно повышает вероятность безотказной работы телефонного оборудования.

Подключение.

Внешняя линия, идущая от городской АТС, или линия, которая наиболее вероятно подвержена попаданию на неё разрядов электричества (воздушные линии связи), подключается к двум клеммам, расположенным с противоположной стороны от разъёма. Разъём или клеммы, к которым он присоединён, предназначены для подключения телефонного оборудования (мини АТС, факс, телефон, модем). Провод, идущий из корпуса, расположенный между клеммами для подключения внешних линий, обязательно должен быть подключен к надёжному заземлению.

ВНИМАНИЕ! Без выполненного по всем правилам заземления работа модуля по защите оборудования будет не полноценной.

Технические характеристики

Напряжение пробоя				230в

Импульсный разрядный ток 8 мксек		10кА

Разрядный ток 50 Гц,1 сек			10А

Диапазон рабочих температур		-40…+85 0С

Количество защищаемых линий		1

Габаритные размеры				60*42*25мм

Дата изготовления .................200..

Дата продажи   .......................200..

«Электронная техника»