- ELEUS	 Телефонный радиоудлинитель RTS-10.

Краткое описание

Радиоудлинитель телефонный RTS-10, в дальнейшем интерфейс, предназначен для телефонизации удаленных объектов с использованием радиоканала. На выходе имеет параметры, близкие к стандартной телефонной линии. Соответственно, к интерфейсу можно подключить стандартное телефонное оборудование: стационарный телефон, факс, офисную мини-АТС, модем.

Эксплуатация

Источник питания включается в соответствующее гнездо на передней панели интерфейса. На этой же панели находится гнездо для подключения телефонного оборудования, а также светодиод, информирующий о работе интерфейса. Светодиод при опущенной трубке стационарного телефона мигает один раз в 2 сек. При поднятой трубке горит постоянно, при наборе цифр в импульсе  - мигает в такт набора. При звонке - мигает в такт звонка. Телефонное оборудование должно использовать два центральных проводника на разъёме, через который подключается к интерфейсу. Внешняя антенна подключается через соответствующий разъём на задней панели интерфейса.

При необходимости интерфейс можно закрепить на вертикальной поверхности, использовав отверстия на нижней панели.

Для вызова базы, при использовании интеркома, на телефонном аппарате, подключенном к интерфейса, после поднятия трубки необходимо последовательно набрать <0><0><0> (не для всех типов радиоудлинителей).

Характеристики

*Напряжение питания 11…15в

*Ток в линию при поднятой трубке ~ 25ма.

*Напряжение на линии при опущенной трубке 50в

*Амплитуда звонка без нагрузки 120…140в

*Форма сигнала звонка – синусоидальная.

Дата изготовления .................200..

Дата продажи   .......................200..

Срок гарантии  12 месяцев

- ELEUS	 Телефонный радиоудлинитель RTS-10.

Краткое описание

Радиоудлинитель телефонный RTS-10, в дальнейшем интерфейс, предназначен для телефонизации удаленных объектов с использованием радиоканала. На выходе имеет параметры, близкие к стандартной телефонной линии. Соответственно, к интерфейсу можно подключить стандартное телефонное оборудование: стационарный телефон, факс, офисную мини-АТС, модем.

Эксплуатация

Источник питания включается в соответствующее гнездо на передней панели интерфейса. На этой же панели находится гнездо для подключения телефонного оборудования, а также светодиод, информирующий о работе интерфейса. Светодиод при опущенной трубке стационарного телефона мигает один раз в 2 сек. При поднятой трубке горит постоянно, при наборе цифр в импульсе  - мигает в такт набора. При звонке - мигает в такт звонка. Телефонное оборудование должно использовать два центральных проводника на разъёме, через который подключается к интерфейсу. Внешняя антенна подключается через соответствующий разъём на задней панели интерфейса.

При необходимости интерфейс можно закрепить на вертикальной поверхности, использовав отверстия на нижней панели.

Для вызова базы, при использовании интеркома, на телефонном аппарате, подключенном к интерфейса, после поднятия трубки необходимо последовательно набрать <0><0><0> (не для всех типов радиоудлинителей).

Характеристики

*Напряжение питания 11…15в

*Ток в линию при поднятой трубке ~ 25ма.

*Напряжение на линии при опущенной трубке 50в

*Амплитуда звонка без нагрузки 120…140в

*Форма сигнала звонка – синусоидальная.

Дата изготовления .................200..

Дата продажи   .......................200..

Срок гарантии  12 месяцев