НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для телефонизации объектов (квартир, коттеджей, дач, офисов и т.д.), в которые сложно провести обычную телефонную линию. Связь эмулированной (локальной) телефонной линии со стандартной городской осуществляется посредством радиосвязи, с применением стандартных радиотелефонов, например PANASONIC 7980, SANYO CLT55KM и любых других, обеспечивающих стабильную связь между объектом, где подведена городская телефонная сеть и объектом, который необходимо телефонизировать. Для увеличения дальности или качества связи возможно применение

направленных антенн. Эмулятор имеет на выходе коммутатор на 3 абонента, позволяющий переадресовывать вызов любому из этих абонентов. Переадресация осуществляется набором на телефонном аппарате цифры, соответствующей каналу на который необходимо переадресовать звонок (1, 2 или 3). Эмулятор позволяет осуществлять запрет набора междугородних номеров. К любому выходу эмулятора можно подключить до 3 телефонов (в зависимости от типа), подключить факс, модем, радиотелефон.

ПРИМЕНЕНИЕ

КОММУТАТОР

Коммутатор позволяет переадресовывать поступающий звонок на любой из 3-х каналов. При поднятии трубки на любом канале остальные каналы отключаются, чтобы не мешать друг другу. Для переадресации звонка достаточно набрать на вашем телефоне цифру (1,2 или 3) соответствующую номеру канала на который необходимо переадресовать звонок. Если в течении 10 гудков трубку на этом канале никто не поднял, звонок возвращается на тот канал, с которого производилась переадресация.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ЭМУЛЯТОРА

1. Порядок изменения конфигурации.

Конфигурация которая формируется при первом включении следующая:

-набор городского номера - разрешён,

-набор "8" и "07"                - разрешён

-набор "06"                          - разрешён

При желании эту конфигурацию можно изменить следующим образом:

а. Поднять трубку.

б. Набрать трёхзначный код - либо "1,2,3", либо который ВЫ сами установили (см п.2). На сигналы, которые при этом будут воспроизводиться в трубке телефона, можно не обращать внимание. Обязательно дождитесь, пока он не наберётся в линию, иначе будут ошибки.

в. Сбросить линию, но не более чем на 2 сек  (нажать  на  рычаг  телефонного аппарата или лучше нажать кнопку "FLASH"  на вашем телефонном аппарате, если она есть).

г. Набрать соответствующую цифру:

"1" - разрешение набора городского номера без кода доступа,

"2" - запрещение набора городского номера без кода доступа,

"3" - разрешение набора "8" и "07" без кода доступа,

"4" - запрещение набора "8" и "07" без кода доступа

"5" - разрешение набора "06" без кода доступа

"6" - запрещение набора "06" без кода доступа

д. В трубке прозвучит тройной сигнал. Высокий тон означает что соответствующий режим разрешён, низкий - запрещён. Порядок сигналов следующий:

1 сигнал - разрешение (запрещение) набора городского номера,

2 сигнал - разрешение (запрещение) набора "8" и "07",

3 сигнал - разрешение (запрещение) набора "06".

е. Положить трубку не менее чем на 5 сек.

2. Порядок изменения кода доступа, (начальный код при изготовлении "1""2""3"):

а. Поднять трубку.

б. Набрать предыдущий трёхзначный  код. Обязательно дождитесь, пока он не наберётся в линию, иначе будут ошибки.

в. Сбросить линию, но не более чем на 2 сек (нажать на рычаг телефонного аппарата или лучше нажать кнопку "FLASH" на вашем телефонном аппарате, если она есть).

г. Набрать цифру "9".

д. Сбросить линию, но не более чем на 2 сек (нажать на рычаг телефонного аппарата или лучше нажать кнопку "FLASH" на вашем телефонном аппарате, если она есть).

е. Набрать новый трёхзначный код  (первая цифра любая, кроме "0" и  "8"). Если код  набран правильно в трубке прозвучат сигналы, равные по кол-ву новому коду.

ж. Положить трубку не менее чем на 5 сек.

Примечание: если вы забыли код доступа, то отключите RTS6 от сети питания не менее чем на 1 мин. После повторного включения, в трубке телефона на 1 канале прозвучат сигналы, равные по кол-ву коду.

3. Порядок набора "8" ,"07", если есть запрет на набор этих цифр (а также, если установлена соответствующая конфигурация, "06" и городского телефонного номера).

а. Поднять трубку.

б. Набрать трёхзначный код. Обязательно дождитесь, пока он не наберётся  в линию, иначе будут ошибки.

в. Сбросить линию, но не более чем на 2 сек ( нажать на рычаг телефонного аппарата или лучше нажать кнопку "FLASH" на вашем телефонном аппарате, если она есть).

г. Набрать необходимый вам номер " 8_<код города>_<номер телефона> " ("07","06" и т.д.).

Дата изготовления............................199...

Дата продажи....................................199...

Гарантийный срок: 12 месяцев

ЭМУЛЯТОР ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

RTS6

«Электронная техника»

# Text boxes

гнёзда для подключения телефонных аппаратов

гнездо для подключения блока питания

гнездо для подключения антенны

подстройка уровня выходного сигнала

индикация занятого канала коммутатора

подстройка уровня входного сигнала

индикация наличия питания

индикация наличия связи с базой