Плата прямого доступа для многотрубочных радиотелефонных систем.

Принцип действия.

1. На базовый блок поступил звонок с городской линии..

2. Устройство DA  автоматически занимает линию.

3. DA выдает сигнал готовности к приёму цифры  (в режиме тонового набора) для выбора конкретной трубки (тройной сигнал) .

4. DA в течении 5 секунд  ожидает поступление цифры.

5. Если цифра не поступила, DA выдает  в телефонную линию тройной сигнал и затем формирует

10 звонков на все телефонные трубки радиотелефонной системы. . Если трубку никто не поднял, DA отключается от линии.

6. Если цифра обнаружена и определена, DA формирует одиночный сигнал в телефонную линию и затем формирует звонок на конкретную трубку, номер которой соответствует принятой цифре.

7. DA в течении 15 секунд ожидает поднятия трубки, на которую подаёт звонок. Если вызываемую трубку не подняли, DA формирует в телефонную линию тройной сигнал и затем формирует 10 звонков  на все трубки. Если ни одну трубку не подняли, DA отключается от линии.