НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для телефонизации офисов, квартир и коттеджей.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

*Позволяет подключить к одной  городской  линии до трёх  внутренних  линий.

*Имеет миниатюрные размеры и не требует подключения сетевого питания, что существенно упрощает монтаж оборудования, повышает надежность работы и возможность связи при отключении сетевого напряжения.

*Работает с телефонами, имеющими импульсный и тональный (только для версии с буквой «т», «МИКРО 1-3т») набор номера.

*Позволяет программировать каждую из трёх линий на различные режимы работы:

-запрет набора междугороднего или городского номера,

-запрет вызова абонента

-задержка прохождения вызова на 1...7 гудков.

-установка приоритетного канала

-дозвон до нужного абонента с помощью набора дополнительной цифры в тоне (только для версии с буквой «т»)

*Во время разговора по одной из линий остальные отключаются, чтобы не мешать друг другу.

*Позволяет многократно переадресовывать звонок с линии на линию.

*Имеет возможность внутренней связи.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Провода, идущие от телефонной линии и от телефонов, очищаются от изоляции и вставляются в клеммники с нижнего торца АТС. Затем зажимаются с помощью винтов, находящихся на передней панели.

ПРИМЕНЕНИЕ

При поступлении вызова с линии, переадресация вызова  производиться  набором  на  телефонном  аппарате 2 цифр: первая [4]», вторая соответствует каналу, на который необходимо передать  звонок [1], [2] или [3] («41», «42» или «43»). При этом аппарат, с которого производилась переадресация, отключается. Если в течении 6 звонков трубка не поднята - вызов возвращается предыдущему абоненту. Переадресация может производиться бесконечное кол-во раз, пока трубка на последнем аппарате не будет положена.

Для вызова абонента по внутренней связи необходимо:

-поднять трубку,

-набрать [4],

-набрать номер канала, который необходимо вызвать ([1], [2], [3]), дождаться   тройного  гудка  (пауза  около  5  сек ),

-после гудков будет производиться дозвон до выбранного абонента. Если трубка не поднята в течении  10 гудков  произойдёт отключение вызываемого абонента.

-если во время разговора в линии слышны короткие гудки (как при "занятой" линии), можно любому абоненту набрать любую цифру, гудки должны прекратиться, иначе необходимо перепрограммировать автоматически набираемую цифру (см. "Программирование АТС"). Внимание! Некоторые типы телефонных аппаратов не будут работать в режиме внутренней связи.

При выборе соответствующего режима, возможно направить входящий звонок на конкретный канал. Для этого существует два варианта:

1. Режим дозвона по повторному набору номера ([9]<пауза><сигнал>[К] [0] [9], K-канал). Те каналы, на которых этот режим не установлен, будут звонить при однократном наборе номера. Чтобы дозвониться до тех каналов, которые запрограммированы на данный режим, необходимо:

-набрать номер, дождаться, когда пройдёт один или два гудка,

-сбросить линию (нажать на рычаг под трубкой на 2…5 сек. или нажать на кнопку “FLASH”)

-повторно набрать этот же номер (в течении 30 сек).

Внимание! В этом режиме при первом наборе номера первые два звонка на каналы не проходят (это необходимо для дальнейшей селекции звонков).

2. Режим дозвона по дополнительной цифре ([9]<пауза><сигнал>[К] [7] [1], K-канал). DISA функция (только для версии с буквой «т»).

Чтобы дозвониться до нужного канала, необходимо:

-набрать номер,

-когда пойдёт дозвон, микроАТС произведёт автоподнятие. В линию прозвучит тройной сигнал.

-после сигнала, в течении 5 сек., набрать в тональном режиме номер того канала на который нужно дозвониться ([1],[2] или [3]). Если в течение этих 5 сек. не набирать цифру, микроАТС снова подаст сигнал, а затем пошлёт звонок на канал, который запрограммирован на DISA функцию. На канал поступает 6 звонков, после этого микроАТС отключается.

Внимание! В этом режиме дозвон до нужного абонента возможен только в тональном режиме. Все задержки звонков на каналы автоматически отключаются.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТС

Программирование АТС возможно только с 1 канала. Во время программирования возможны короткие гудки поступающие с городской АТС, они не влияют на процесс программирования. Программирование производится с помощью   набора  соответствующих кодов.  Для этого необходимо:

-поднять трубку на 1 канале,

-набрать цифру [9], дождаться, когда прозвучит тройной гудок (5…7 сек).

-набрать номер канала для которого будет вводится код ([1],[2],[3]),

-ввести двузначный код:

61 – включение приоритета канала  (мгновенное переключение линии  на  приоритетный

канал)

62 – включение приоритета канала (переключение линии на  приоритетный  канал  через

10 сек  после  поднятия трубки,  при  этом   в   линию  выдаётся  предупреждающий сигнал)

60 – выключение приоритета канала (61 и 62)

70 – выключение DISA функции на канале. Полное выключение DISA функции будет

если выключить DISA на всех трёх каналах.

71 – включение DISA функции

Для включения DISA функции достаточно запрограммировать на неё любой канал,

но если дозванивающийся абонент не набрал дополнительную цифру в тоне, то, по

прошествию 5 сек.,  звонок пойдёт именно на тот канал (младший по номеру, если

DISA функция включена на нескольких каналах), для которого установлена DISA

функция.

81 – запрет набора междугороднего  номера   (через "8").   После  набора   “8”,  в   линию

выдаётся предупреждающий сигнал и происходит сброс линии)

80 - разрешение набора междугороднего номера  (через "8")

91 – запрет   набора   городского   номера.    При    попытке   набора   номера,   в   линию

выдаётся предупреждающий сигнал и происходит сброс линии )

90 - разрешение набора городского номера

0N – установка  номера  вызова  после  которого  будет   проходить   звонок   на   данный

канал,  где

N = 0...7 - кол-во пропущенных звонков,

N = 8 - полное запрещение прохождения звонка. При  этом  вызов  переадресации  и

внутренней  связи   будет  проходить без ограничений.

N = 9 – соответствующий   канал  переключается  на  режим,  когда  звонок  на

него будет поступать после повторного набора номера.

Пример: 	 [9] <пауза 5 сек><сигнал> [1] [8] [1] - запрет набора "8" на 1 канале

[9] <пауза 5 сек><сигнал> [2] [9] [1] - запрет набора номера на 2 канале

[9] <пауза 5 сек><сигнал> [3] [0] [2] - звонок на 3 канал  будет проходить только после

второго вызывного сигнала.

Возможно, также запрограммировать цифру, которая будет автоматически набираться при  внутренней  связи  для устранения гудков. Это необходимо, если автоматически набираемая цифра, изначально "1", будет восприниматься городской станцией как несуществующий номер и станция, в ответ, выдаст короткие гудки.

Пример:	[9] <пауза 5 сек><сигнал> [0] [1] [N]    где  N - цифра которая  будет набираться, кроме

"0" и "8".

Набором  [9] <пауза 5 сек><сигнал> [0] [0] [0] можно сбросить все настройки в начальное состояние (всё разрешено).

# ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема					Решение

## АТС не работает (нет блокировки		*Произвести   перезапуск   АТС, отключив её от

каналов, не программируется).	 телефонной линии на 5 мин.

Нет входящего звонка на одном из 	*Произошло случайное программирование АТС.

каналов,	 нет  набора  номера,  нет 		 Перепрограммировать АТС:

набора   междугородних  номеров,		 -вводом конкретных кодов, разрешающих или

и подобные проблемы.			  запрещающих соответствующие режимы

-вводом кода [0] [0] [0] (после [9]), с помощью

которого АТС перепрограммируется в начальное

состояние.

Нет звонка при переадресации.		*Некоторым    типам     телефонов     не     хватает

амплитуды звонка формируемого АТС.

Желательно  заменить  телефонный   аппарат  на

аппарат другого типа.

При   внутренней   связи  плохо		*Некоторые  типы  телефонов  плохо  работают  в

слышно друг друга или совсем		   паре с другими телефонами.

не слышно.				   Желательно   заменить  телефонный  аппарат  на

аппарат другого типа (при этом режиме неплохо

работают    аппараты    стран:    Япония,   Китай,

Корея и т.д.).

При внутренней связи во время 		*Т.к.   при   внутренней   связи   городская    линия

разговора    слышно    короткие		   занята, то через некоторое время городская АТС

гудки.					   начинает выдавать короткие гудки.

Для их устранения необходимо  набрать  какую-

нибудь цифру. Но в линию при этом набирается

цифра  заданная  при   программировании  АТС.

Если после набора короткие гудки не пропадают

на   некоторое   время,   попробуйте

запрограммировать другую цифру.

Дата изготовления................................200...

Дата продажи........................................200...

Гарантийное обслуживание 12 мес

### Офисная  АТС

### "МИКРО 1-3"

v.421

«Электронная техника»