Мини АТС  “ALGA 32”

(v. 23.11)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

9.2 Листы гарантийного обслуживания.

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата __________________200   г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата __________________200   г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

12

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………	2

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………	3

- УСТРОЙСТВО СТАНЦИИ………………………………….	4

- ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ……	5

- РУКОВОДСТВО АБОНЕНТА………………………………	6

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА………………………  8

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ……………………………………  9

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ……………………………10

- ЛИСТЫ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ……………11

1

1. Введение.

Мини АТС “ALGA 32” – далее по тексту “станция” – предназначена для организации сетей связи и управления в офисах, коттеджах и небольших предприятиях.

Станция должна устанавливаться в отапливаемых помещениях с температурой окружающей среды +5…+35 оС и относительной влажностью воздуха не более 85 % при отсутствии агрессивных сред, вызывающих коррозию и пр.

Станция совместима с телефонными сетями, соответствующими стандартам ОГСТФС.

Отличительной особенностью станции являются:

- быстрое управление соединений;

- компактное исполнение;

- небольшой вес;

- простота эксплуатации;

- низкое энергопотребление;

- не требует обслуживания;

- возможность использования любых телефонных аппаратов с импульсным набором номера;

- возможность гибко варьировать количество внешних и внутренних линий.

2

9.1 Листы гарантийного обслуживания.

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата __________________200   г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата __________________200   г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

11

8. Свидетельство о приёмке.

## Мини АТС “ALGA 32”

Заводской номер__________________

Дата выпуска_____________________200   г.

Признана годной к эксплуатации

Начальник ОТК _________________

10

2. Технические характеристики.

Микроконтроллеры		PIC16F628.

Коммутационное поле	аналоговые коммутаторы.

Емкость:

максимальное суммарное количество абонентских и внешних линий   - 32

Типы соединительных линий:

абонентские линии	- двухпроводные несимметричные;

внешние линии	- двухпроводные симметричные.

Основные электрические характеристики абонентских линий:

линейное напряжение, В				60

линейный ток, мА					30

сопротивление шлейфа с

телефонным аппаратом, Ом				800

амплитуда вызывного сигнала, В			100

Электропитание:

Сетевое напряжение, В				220

Частота, Гц						50

3

3. Устройство станции.

Станция выполнена в пластмассовом корпусе. На передней панели станции расположен индикатор наличия питания. В нижней части станции находятся клеммники, к которым подключаются внешние и внутренние линии. Каждому клеммнику соответствует свой номер. Номера начинаются с 11 и до 18 для одного блока, и соответствуют номерам портов (внутренних каналов и внешних линий). Если расположить станцию вниз клеммниками, то номер 11 будет слева, около индикатора питания.

Питание станции осуществляется от внешнего не стабилизированного  источника напряжением 12...15в.

4

7. Комплект поставки.

1. Мини АТС.

2. Порты внешних линий __________

3. Порты внутренних линий ________

4. Руководство пользователя.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

9

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.

В течении гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты за исключением тех, которые произошли не по вине Изготовителя.

Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- если были нарушены или удалены гарантийные отметки на изделии или его составных частях;

- если обнаружена некомплектность изделия, или изделие ремонтировалось лицом, не уполномоченным поставщиком;

- если абонентская сеть и соединительные линии городской АТС не соответствуют требованиям , перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если сеть электропитания не соответствует требованиям, перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если изделие имеет повреждения, вызванные воздействиями: высоких температур, статического электричества, химически агрессивных сред, повышенной запылённости и влажности, недопустимых ударных воздействий и аварий, небрежного обращения и транспортировки, неправильной установки, освоения и эксплуатации.

Дата продажи: __________________200   г.

8

4. Порядок монтажа и подготовки к работе.

Эксплуатация станции предельно проста и не требует специально обученного персонала. Станция не нуждается в профилактическом техническом обслуживании. При включении станции не требуется загрузка управляющей программы.

Порядок монтажа.

- Закрепите станцию на стене в вертикальном положении.

- Смонтируйте распределительную сеть абонентских комплектов.

- Смонтируйте кабельную сеть соединительных линий с внешней АТС.

- Произведите полную проверку сети.

- Включите вилку питания в сеть.

5

5. Руководство абонента.

5.1 Внутренняя связь и конференция.

- Поднять трубку.

- Услышав гудок, набрать двухзначный номер абонента (пример - 15).

- При необходимости вызова ещё одного абонента, набрать его номер. При этом первый абонент автоматически переключится на музыкальный фрагмент. Включить этого абонента можно, набрав его номер (другой абонент переключится на музыкальный фрагмент) или набрав номер «54» (в последнем случае в конференцию вернуться все абоненты,  которые были подключены на музыкальный фрагмент).

При необходимости временного отключения абонента от конференции, необходимо набрать его номер. Этот абонент переключиться на музыкальный фрагмент. Для включения снова набрать номер абонента или номер «54». При необходимости полностью отключить внешнюю линию или внутреннего абонента, необходимо, находясь с ними на связи, набрать номер «56».

5.2 Исходящая связь.

Возможны два варианта выхода на городскую линию.

А. После поднятия трубки, пока идёт гудок от мини АТС, необходимо набрать двухзначный номер, который присвоен конкретной  линии. После набора вы сразу подключитесь к этой линии, если она уже не занята. Иначе услышите короткие гудки и затем можно набрать номер другой линии.

Б. После поднятия трубки, пока идёт гудок от мини АТС, необходимо набрать цифру «9», затем ваш канал автоматически подключится к первой свободной линии.

6

5.3 Входящая связь.

При поступлении звонка, если на каких-то каналах поднята трубка, абоненты услышат короткие предупреждающие сигналы.

После поступления звонка можно переадресовать этот вызов другому абоненту, набрав его двухзначный номер. Происходит соединение между внутренними абонентами. При этом городской абонент переключается на прослушивание музыкального фрагмента.

Затем, если любой из внутренних абонентов положит трубку, оставшийся абонент автоматически соединится с городским абонентом. Если второй внутренний абонент не поднимает трубку, отключить канал можно набором его двухзначного номера или набором номера другого порта (например номера порта линии по которой поступил звонок).

7