******  АДАПТЕР К АВУ "NORD-21" ******                     	                 			                  ******  АДАПТЕР К АВУ "NORD-21" ******

НАЗНАЧЕНИЕ 										            НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер  предназначен для подключения  любых  импортных  аппаратов, 				Адаптер предназначен для подключения  любых  импортных аппаратов,

факсов, автоответчиков,  модемов  и  АОНов к телефонной  линии  с  АВУ. При 			факсов,  автоответчиков,  модемов и  АОНов к телефонной  линии  с  АВУ. При

этом не требуется какая-либо  переделка  телефонов  или  блока  АВУ. 				этом не требуется какая-либо  переделка  телефонов  или  блока  АВУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 								       ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети      -      220 В	   5. Выходное напряжение без нагрузки - 60 В			1. Напряжение сети      -      220 В	   5. Выходное напряжение без нагрузки -  60 В

2. Частота сети             -       50 Гц	   6. Амплитуда вызывного сигнала   -     100 В			2. Частота сети             -       50 Гц	   6. Амплитуда вызывного сигнала   -       100 В

3. Потребляемая мощность - 3 Вт	   7. Частота вызывного сигнала   -           25 Гц			3. Потребляемая мощность - 3 Вт	   7. Частота вызывного сигнала   -            25 Гц

4. Масса   -                            0,1 кГ	   8. Габаритные размеры      -       80*70*50 мм			4. Масса   -                            0,1 кГ	   8. Габаритные размеры      -        80*70*50 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 										        ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Красный провод подключается  к  клемме  "ЗВ" в  блоке  АВУ,  зеленый  к 			         Красный  провод подключается к  клемме  "ЗВ" в  блоке  АВУ,  зеленый  к

"Л2",  	 желтый  к  "Л1"  ( другая  расцветка  кабеля :  фиолетовый  –  “ЗВ”, 			"Л2",  желтый  к  "Л1"( другая  расцветка  кабеля :  фиолетовый  –  “ЗВ”,

белый – “Л2”, зелёный – “Л1”). 									белый – “Л2”, зелёный – “Л1”).

Телефон  подключается к разъему  на  корпусе  адаптера. 						Телефон  подключается к разъему  на  корпусе  адаптера.

При    подключении   телефонов   с    вилками   российского  образца   возможно		 	При     подключении   телефонов   с   вилками   российского  образца  возможно

использование переходников.									использование переходников.

Дата изготовления .................200.. 								   Дата изготовления .................200..

Дата продажи   .......................200.. 								   Дата продажи   .......................200..

Срок гарантии  12 месяцев 									   Срок гарантии  12 месяцев